# Обратный створчатый клапан, дисковый Tecofi Серия СВ 5440

Клапаны обратные состоят из:

  Корпуса.

  Золотника различного исполнения.

  Направляющей.

  Пружины.

  Уплотнений золотника.

Клапаны обратные подразделяются по:

  Материалу корпуса – латунь или чугун(материал указан в заголовке технического описания конкретного клапана),

  Типу золотника – конический с направляющим штоком, тарельчатый,

  Материалу золотника – чугун, полиацетат, латунь, нержавеющая сталь или чугун, нержавеющая сталь.

  Параметрам перемещаемой среды,

  Способу соединения с трубопроводом – с внутренней резьбой, фланцевый, с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками и зажимаемый между двумя ответными фланцами.

Из некоторых обратных клапанов может быть удалена пружина. При этом давление открытия клапана значительно уменьшается. Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения перемещаемой среды “снизу-вверх.” 

Применение: 

Обратные клапаны предназначены для предотвращения движения в обратном направлении перемещаемой по трубопроводам среды – воды.