Armatury Group V40,46

Клапан Armatury Group запорный V46 и регулирующий V40
Номинальный диаметр (DN): 200
Номинальное давление (PN): 400
Рабочая температура (Т): 600

Применение

Клапаны запорные и запорно-регулирующие предназначены для воды, пара, газа и других рабочих сред. Они находят применение прежде всего в энергетике, химической промышленности и других отраслях, ставящих высокие требования к работоспособности в области высоких температур и давлений. Поставку клапанов можно осуществлять в специальном исполнении для морской воды.

Техническое описание

Корпус состоит из одной детали - поковки или отливки в зависимости от номинального размера и номинального давления. Крышка бугеля также является отливкой или поковкой, и с корпусом соединена при помощи резьбового или фланцевого соединения. Седло и золотник покрыты металлокерамической наплавкой. Золотник в запорном (V46) или регулировочном (V40) исполнении. Регулировочный золотник обеспечивает линейную регулировочную характеристику. При использовании в режиме регуляции не нерентирована 100% герметичность. Уплотнение штока выполнено с помощью специального графитового пакета. У клапанов типа V25 уплотнение шпинделя про- изводится с помощью сильфона. Клапаны сейсмически стойки.

Управление

Ручным маховиком, цепной звездочкой, электроприводом, пневмоприводом, гидроприводом, с возможностью дистанционного управления. По заказу клапан может быть оборудован замыкающим устройством.

Испытания

Стандартно клапаны подвергаются гидроиспытанию на прочность, герметичность, плотность затвора и работоспособность в соответствии с EN 12266. Другие испытания проводятся по требованию заказчика.

Присоединение к трубопроводу

Стандартно флaнцевое или под приварку встык, по требованию заказчика также специальное (враструб, муфтовое).

Монтаж
Клапаны можно устанавливать в произвольном положении, причем направление протекания среды должно соответствовать стрелке на корпусе.

Armatury Group Z16

Клапан обратный с пружиной Armatury Group Z16
Номинальный диаметр (DN): 200
Номинальное давление (PN): 320
Рабочая температура (Т): 600

Применение

Обратные клапаны представляют собой автоматическую арматуру, которая предотвращает протекание среды в обратном направлении. Они предназначены для воды, водяного пара, газа и других рабочих сред в энергетике, химической промышленности и других отраслях в зависимости от применяемого материала. Обратный клапан не является запорной арматурой.

Техническое описание

Корпус в зависимости от номинального размера и номинального давления может быть выполнен из поковки или отливки. Запорный золотник вкладывается в корпус через горловину под фланцевое соединение крышки. Золотник и седло покрыты металлокерамической наплавкой, золотник прижимается к седлу с помощью пружины.

Управление

Управление обратными клапанами осуществляется автоматически движением потока рабочей среды.

Испытания

Стандартно клапаны подвергаются гидроиспытанию на прочность, герметичность, плотность затвора и работоспособность в соответствии с EN 12266. Другие испытания проводятся по требованию заказчика.

Присоединение к трубопроводу

Стандартно флaнцевое или под приварку встык, по требованию заказчика также специальное (враструб, муфтовое).

Монтаж

Клапаны можно устанавливать в произвольном положении, причем направление протекания среды должно соответствовать стрелке на корпусе.