# Шиберные ножевые задвижки Tecofi Серия VG

Корпус: чугун, ножевая гильотина – нержавеющая сталь SS304. 
Покрытие: Термообработанное эпоксидное покрытие на задвижках с Ду до 600 мм. Эпоксидное покрытие на задвижках с Ду свыше 600 мм. 
Давление: Максимальное рабочее давление: - Ду 50 - 250 : 10 бар - Ду 300 - 450 : 7 бар - Ду 500 - 600 : 4 бар - Ду 700 - 900 : 2 бар - Ду 1000 - 1200 : 1 бар 
Температура: Нитрил-80°C;ЭПДМ-110°C 
Типы присоединения: Межфланцевый монтаж на болтах. Межфланцевое соединение Ру 10 в соответствии с нормами NFE 29-203 / BS 450 / ANSI B 16-5, по запросу возможно соединение в соответствии с нормами ASA 150 или TAPPI. 
Применение: Производство целлюлозы,системы водоснабжения, водообработки и канализации.Химическая промышленность: обработка порошковых и кристаллизованных потоков.Пищевая промышленность: виноделие.Системы пневматической транспортировки: цементные работы, пневматический транспорт, системы складирования 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Футляр для защиты штока : 
Защита резьбы штока от внешнего загрязнения. 
Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями : 
Прочные и лёгкие. Стальные с эпоксидным покрытием или из нержавеющей стали. С заранее просверленными отверстиями для установки дополнительного оборудования - концевых выключателей, соленоидных клапанов, защитного оборудования (под маркировкой СЕ) 
Краны с редуцирующими конусами – диффузорами или конфузорами. 
Индикатор положения : 
Показывает положение ножа шибера. 
Винты можно дожать под давлением. 
Монолитный корпус : 
Прочен, устойчив к деформациям. Герметичнее корпуса, состоящего из двух частей. 
Антикоррозийное покрытие : 
Термообработанное эпоксидное покрытие. 
Заострённый нож : 
Механически обработанный и отполированный. 
Невыбиваемое седло : 
Отлитая и точно профилированная уплотнительная прокладка из синтетической резины. 
Проушины для монтажа : 
Возможен монтаж в начале или конце трубопровода.